# УДК 519.68

Кластерные конфигурации СКИФ РЯДА-1

С.В. Абламейко1, С.М. Абрамов2, В.В. Анищенко1, Н.Н. Парамонов1, О.П. Чиж1

1Объединенный институт проблем информатики

Национальной академии наук Беларуси, Минск

2Институт программных систем Российской академии наук,

Переславль-Залесский

Рассматриваются кластерные конфигурации, составляющие Ряд-1 младших и средних моделей суперкомпьютеров в рамках программы СКИФ. Приведены их основные технические характеристики и состав программного обеспечения.

# Введение

На этапе 1 (2000-2003 гг.) реализации программы «СКИФ» были отработаны основные концептуальные принципы и созданы кластерные конфигурации, обеспечивающие возможность создания семейства моделей суперкомпьютеров младшего и среднего классов (модели Ряда 1) с пиковой производительностью до 300-400 миллиардов операций в секунду (в том числе, суперсерверов СКИФ). Параметры суперсерверов СКИФ позволяют использовать их как в  качестве платформы для ресурсоемких приложений (например, серверы баз данных), так и в качестве основы для построения крупных вычислительных центров.

1. Первые две кластерные конфигурации СКИФ

«Первенцы» (рис. 1) были созданы в 2000 г. в условиях чрезвычайно ограниченных временных рамок. На первых образцах кластеров СКИФ, один из которых был установлен в Минске, второй - в Переславле-Залесском, была проведена установка первой прикладной системы для проектирования химических реакторов, разработанной в Санкт-Петербурге в Институте высокопроизводительных вычислений и информационных систем (ИВВ ИС). Так получилось, что уровень пиковой производительности этих образцов - 20 Гфлопс (табл. 1) соответствовал уровню эмбарго на тот момент на ввоз в Россию и Беларусь высокопроизводительной вычислительной техники. Ввоз такой техники требовал оформления особого разрешения.

| Рис. 1. Внешний вид первых двух кластеров СКИФ |  |
| --- | --- |

Таблица 1

Основные технические характеристики первых образцов семейства СКИФ

| Месяц и год выпуска | декабрь 2000 год |
| --- | --- |
| Место расположения | НИИ ЭВМ (Минск) и ИПС РАН (Переславль-Залесский) |
| Число вычислительных узлов/процессоров | 16/32 |
| Тип процессора | Intel Pentium III-600 |
| Частота процессора | 600 МГц |
| Предельная пиковая (реальная на задаче Linpack) производительность | 20 (11) Гфлопс |
| Оперативная память установки | 16 х 0.5 = 8 Гбайт |
| Дисковая память установки | 16 х 10 = 160 Гбайт |
| Тип системной сети | 2D-top 4 x 4, SCI, D311/312 |
| Тип управляющей (вспомогательной) сети | Fast Ethernet |
| Конструктив узла (форм-фактор) | 3U |

2. Кластерная конфигурация ВМ-5100 СКИФ

Второй опытный образец семейства СКИФ - ВМ-5100 - был выпущен в 2001 г. (рис. 2). Его отличительными чертами являются более высокопроизводительные (по сравнению с первыми образцами) процессоры Intel Pentium III-1400 МГц и более компактные конструктивы: 2U вместо 3U. Благодаря процессорам Intel Pentium III-1400 МГц на этом образце были достигнуты более высокие пиковая и реальная  производительность: 44,8 Гфлопс и 30,89 Гфлопс, соответственно (табл. 2). Именно этот образец вместе с образцом «Первенец» являлись базой, на которой проводились государственные испытания в феврале 2002 г.

|  | Таблица 2 ВМ-5100: основные технические характеристики |
| --- | --- |
| Рис. 2. Суперкомпьютерная установка BM-5100 семейства СКИФ | Месяц и год выпуска | декабрь 2001 год |
|  | Место расположения | НИИ ЭВМ (Минск) |
|  | Число вычислительных уз лов/процессоров | 16/32 |
|  | Тип процессора | Intel Pentium III-1400 МГц |
|  | Частота процессора | 1400 МГц |
|  | Предельная пиковая (реальная на задаче Linpack) производительность | 48 (29) Гфлопс |
|  | Оперативная память установки | 16 х 1 = 16 Гбайт |
|  | Дисковая память установки | 16 х 18 = 288 Гбайт |
|  | Тип системной сети | 2D-top 4 x 4, SCI, D335 |
|  | Тип управляющей (вспомогательной) сети | Fast Ethernet |
|  | Конструктив узла (форм-фактор) | 1U |
|  | Дополнительно | Установлена лицензионная версия пакета LS-DANYA, срок лицензии: 16.01.2004 г. |

3. Аппаратно-программный кардиологический комплекс

В 2001 г. в рамках программы были выполнены работы по созданию аппаратно-программного кардиологического комплекса (АПКК) на основе кластерных технических решений СКИФ (рис.3, табл. 3). Комплекс предназначен для исследования микроциркуляторного звена сердечно-сосудистой системы методом биомикроскопии.

|  | Таблица 3 Основные технические характеристики кардиокомплекса |
| --- | --- |
| Рис.3. Аппаратно-программный кардиологический комплекс | Месяц и год выпуска | декабрь 2001 год |
|  | Место расположения | ОИПИ НАН Беларуси (Минск) |
|  | Число вычислительных узлов/процессоров | 4/3 х 2 + 1 |
|  | Тип процессора | 6 Intel Pentium III-1200МГц + 1 Intel Pentium IV-1800МГц |
|  | Частота процессора | 1266 МГц |
|  | Предельная пиковая (реальная на задаче Linpack) производительность | 9.4 (5) Гфлопс |
|  | Оперативная память установки | 4 х 1 = 4 Гбайт |
|  | Дисковая память установки | 7 х 18 = 126 Гбайт |
|  | Тип системной и управляющей сети | Fast Ethernet |
|  | Конструктив узла (форм-фактор) | 3 + 1-1U + 4 U |

Кардиологический комплекс является ярким примером создания на базе технических решений СКИФ законченной прикладной системы. В системе была решена задача совместимости кластера и медицинской аппаратуры. Это позволяет в режиме реального времени обследовать пациента, ставить точный диагноз и, при необходимости, рекомендовать оптимальный путь лечения. В АППК используется оригинальная методика диагностики кардиологических заболеваний, разработанная Объединенным институтом проблем информатики Национальной академией наук Беларуси (ОИПИ НАН Беларуси) совместно с РНПЦ «Кардиология». Методика основана на том, что снимается  и обрабатывается ряд видеоизображений капилляров на сетчатке глаза обследуемого. На такую съемку по физиологическим ограничениям отводится очень малое время, потому что глаз начинает слезиться. Кроме того, жесткое ограничение времени на обследование  и постановку диагноза определяется еще и тем, что кардиологический комплекс предполагается использовать во время массовых профилактических осмотров населения.

Российская сторона тоже участвует в этой разработке. В ИВВ ИС в Санкт-Петербурге разработано программное обеспечение кластерного уровня, которое реализует экспертную систему, позволяющую кардиологу поставить обоснованный диагноз с использованием технологии искусственного интеллекта.

4. Экспериментальный гибридный суперкомпьютер семейства «СКИФ»

Первый показ экспериментального образца гибридного суперкомпьютера семейства СКИФ с названием «Гибрид» (рис. 4) был проведен в апреле 2002 г. Этот образец имеет двухуровневую архитектуру: кластерный уровень (КУ) и уровень однородной вычислительной среды (ОВС). Установка «Гибрид» используется разработчиками для отладки аппаратных и программных средств взаимодействия КУ и ОВС.

|  | Таблица 4 Основные технические характеристики экспериментального образца гибридного суперкомпьютера семейства СКИФ |
| --- | --- |
| Рис. 4. Экспериментальный образец гибридного суперкомпьютера семейства СКИФ (снизу - управляющая плата ОВС, сверху - плата макета ОВС) | Месяц и год выпуска | апрель 2002 год |
|  | Место расположения | Суперкомпьютерные системы (СКС), Москва |
|  | Число вычислительных узлов/процессоров | 2/3 |
|  | Тип процессора | Intel Pentium III-800 МГц |
|  | Частота процессора | 800 МГц |
|  | Предельная пиковая (реальная на задаче Linpack) производительность | 2.4 (1.2) Гфлопс |
|  | Оперативная память установки | 2 х 0.5 = 1 Гбайт |
|  | Дисковая память установки | 2 х 80 = 160 Гбайт |
|  | Тип системной сети | 1 х 2 1D-top, SCI, D320 |
|  | Тип управляющей (вспомогательной) сети | Fast Ethernet |
|  | Конструктив узла (форм-фактор) | 4U + 6 U |
|  | Дополнительно | Подключена экспериментальная реализация модуля ОВС на Xilinx, 216 эл. процессоров, 10 МГц |

Во время первой презентации установки «Гибрид» было показано решение задачи обработки изображений. На Т-системе была реализована программа, которая получала цепочку кадров видеоизображений, содержавших шумы.  Т-система разбивала видеоряд на кадры, каждый из которых отдавался для обработки в ОВС. На уровне ОВС производилась фильтрация шумов в кадре, и результат возвращался в Т-систему. Пользователю показывались два окна в системе X-Windows. В режиме реального времени в одном окне Т-система предъявляла видеоизображение до обработки, а в другом - изображение после очистки от шумов.

В рамках создания данной установки программные мероприятия, связанные с  разработкой и производством средств ОВС, как аппаратной, так и программной части, выполняло предприятие «Суперкомпьютерные системы» (СКС, Москва). Комплекс   работ по обеспечению взаимодействия КУ и ОВС выполнялся СКС совместно с Институтом программных систем Российской академии наук (ИПС РАН). В настоящее время установка «Гибрид» (табл. 4) используется для отладки опытных образцов ОВС, выпускаемых в Минске (НИИ ЭВМ и УП «Белмикросистемы» НПО «Интеграл»).

5. «Первенец-M»: модернизация первого образца суперкомпьютера

Модернизация кластера «Первенец» (рис.5, табл. 5) была выполнена в июле     2002 г. При минимальных затратах удалось улучшить основные технические характеристики системы в два-три раза, а производительность - почти в пять раз. В настоящее время установка «Первенец-М» является основной вычислительной мощностью в Переславле-Залесском. Она доступна по сети, и свыше ста пользователей – потребителей высокопроизводительных вычислений – имеют доступ к ней и решают свои задачи на этой установке.

|  | Таблица 5 |
| --- | --- |
| Рис. 5. Кластерная установка «Первенец-M», Переславль-Залесский, ИПС РАН, 2002 г. | Основные технические характеристики установки «Первенец-М» |
|  | Месяц и год выпуска | июль 2002 год |
|  | Место расположения | ИПС РАН (Преславль-Залесский) |
|  | Число вычислительных узлов/процессоров | 16/32 |
|  | Тип процессора | AMD AthlonMP 1800 + |
|  | Частота процессора | 1533 МГц |
|  | Предельная пиковая (реальная на задаче Linpack) производительность | 98 (57) Гфлопс |
|  | Оперативная память установки | 2 х 1 = 16 Гбайт |
|  | Дисковая память установки | 16 х 40 = 640 Гбайт |
|  | Тип системной сети | 4 х 4 2D-top, SCI, D335 |
|  | Тип управляющей (вспомогательной) сети | Fast Ethernet |
|  | Конструктив узла (форм-фактор) | 3U |
|  | Дополнительно | Установлена лицензионная версия пакета STAR-CD, срок лицензии: 07.07.2004 г. |

6. «Студент»: вспомогательный кластер семейства СКИФ

Это девятиузловой вспомогательный кластер (рис. 6, табл. 6), выполненный в конструктивах MiniTower на стойке, которая была сделана в мастерских ИПС РАН. На установке работают в основном студенты из Московского государственного университета (МГУ) и из университета города Переславля.

7. Установка семейства СКИФ в НИИ механики МГУ и установка «Myrin»

По аппаратным решениям этот кластер является близким аналогом                        «Первенца-М». Отличительной особенностью этого образца является то, что его реализация была выполнена не за счет средств программы «СКИФ», а целиком за счет средств НИИ механики МГУ (рис. 7, табл. 7).

Рис. 7. Внешний вид кластерной установки в НИИ механики МГУ

Рис. 6. Внешний вид вспомогательной кластерной установки «Студент»

| Таблица 6 | Таблица 7 |
| --- | --- |
| Основные технические характеристики кластерной «Студент» | Характеристики кластерной установки в НИИ механики МГУ |
| Месяц и год выпуска | июль 2002 год |  | Месяц и год выпуска | июль 2002 год |
| Место расположения | ИПС РАН (Переславль-Залесский) |  | Место расположения | НИИ механики МГУ (Москва) |
| Число вычислительных узлов/процессоров | 9/18 |  | Число вычислительных узлов/процессоров | 8/16 |
| Тип процессора | Intel Pentium III-600 МГц |  | Тип процессора | AMD AthlonMP 1800 + |
| Частота процессора | 600 МГц |  | Частота процессора | 1533 МГц |
| Предельная пиковая (реальная на задаче Linpack) производительность | 11 (6) Гфлопс |  | Предельная пиковая (реальная на задаче Linpack) производительность | 49 (28) Гфлопс |
| Оперативная память установки | 16 х 0.5 = 4.5 Гбайт |  | Оперативная память установки | 8 х 1 = 8 Гбайт |
| Дисковая память установки | 90 Гбайт |  | Дисковая память установки | 8 х 80 = 640 Гбайт |
| Тип системной сети | 3 х 3 2D-top SCI SCI D311/312 |  | Тип системной сети | 2 х 4 2D-top, SCI D335 |
| Тип управляющей (вспомогательной) сети | Fast Ethernet |  | Тип управляющей (вспомогательной) сети | Fast Ethernet |
| Конструктив узла (форм-фактор) | MiniTower |  | Конструктив узла (форм-фактор) | 4 х 4U + 4 х 5U |
|  |  |  | Дополнительно | Кластер оснащен сервисной сетью, разработанной в ИПС РАН |

В том же 2002г. для изучения технологии Myrinet в Минске (ОИПИ НАН Беларуси и УП «НИИЭВМ») был разработан кластер с условным названием «Myrin» (рис. 8, табл. 8).

| Рис. 8. Установка «Myrin» | Таблица 8 Основные технические характеристики установки «Myrin» |
| --- | --- |
|  | Месяц и год выпуска | ноябрь 2002 год |
|  | Место расположения | ОИПИ НАН Беларуси |
|  | Число вычислительных узлов/процессоров | 8/16 |
|  | Тип процессора | Intel Xeon 2.8 ГГц |
|  | Частота процессора | 2.8 ГГц |
|  | Предельная пиковая (реальная на задаче Linpack) производительность | 89 (59) Гфлопс |
|  | Оперативная память установки | 8 х 1 = 8 Гбайт |
|  | Дисковая память установки | 8 х 40 = 320 Гбайт |
|  | Тип системной сети | Myrinet |
|  | Тип управляющей (вспомогательной) сети | Fast Ethernet |
|  | Конструктив узла (форм-фактор) | 1U |

8. «T-Forge 32»: первый в СНГ кластер с процессорами AMD Opteron

ИПС РАН совместно с компанией «Т-Платформы» в июне 2003 г. была завершена сборка и проведена презентация первого в России кластера на базе процессоров AMD Opteron 244 - «T-Forge 32» (рис. 9, табл. 9). Установка была реализована с системной сетью на базе плат GB Ethernet. Но даже на такой системной сети кластер показал весьма высокие технические характеристики: высокую пиковую производительность и очень хороший КПД (отношение реальной Linpack-производительности к пиковой производительности) – 64%. В рамках же одного узла процессоры Opteron показали еще лучшее соотношение между пиковой и реальной производительностью на задаче Linpack - 80%.

|  | Таблица 9 Основные технические характеристики кластера «T-Forge 32» |
| --- | --- |
| Рис. 9. «T-Forge 32» на базе процессоров AMD Opteron 244, Москва, компания «Т-Платформы», июнь 2003 г. | Месяц и год выпуска | июнь 2003 год |
|  | Место расположения | Центр кластерных технологий (ЦКТ), Москва |
|  | Число вычислительных узлов/процессоров | 16/32 |
|  | Тип процессора | AMD Opteron 244 |
|  | Частота процессора | 1800 МГц |
|  | Предельная пиковая (реальная на задаче Linpack) производительность | 115.2 (73.8) Гфлопс |
|  | Оперативная память установки | 16 х 2 = 32 Гбайт |
|  | Дисковая память установки | 16 х 60 = 960 Гбайт |
|  | Тип системной сети | GB Ethernet |
|  | Тип управляющей (вспомогательной) сети | GB Ethernet |
|  | Конструктив узла (форм-фактор) | 2U |
|  | Дополнительно | Linpack 64% (размерность 110,000). Кластер оснащен сервисной сетью, разработанной в ИПС РАН |

Впервые на кластере «T-Forge 32» была применена технологическая новинка - кластер оснащен сервисной сетью, разработанной в ИПС РАН.

Опыт работы с процессорами Opteron показал, что это действительно очень мощное решение, новое слово в компьютерной отрасли, поскольку процессор Opteron предоставляет пользователям реализацию мягкого перехода от 32-разрядных приложений к 64-разрядным приложениям. Процессор поддерживает и 32-разрядный режим работы, и 64-разрядный режим работы, причем 32-разрядный режим поддержан очень эффективно – все 32-разрядные приложения работают с отличной скоростью. Эта работа      была важна тем, что впервые в кластерах в России применялись 64-разрядные архитектуры.

Кроме того, что применение 64-разрядные архитектур дает повышение производительности, существует еще такой аспект высокопроизводительных вычислений, как потребность в больших объемах памяти.  Как правило, большие приложения требуют больших объемов памяти и, следовательно, больших объемов адресного пространства, которые могут обеспечивать только 64-разрядный режим адресации. Только этого обстоятельства достаточно, чтобы сказать, что переход на 64-разрядные архитектуры перспективен.

9. Суперкомпьютерная кластерная установка ЕС1710.03

В 2003 г. в рамках программы «СКИФ» в ОАО «НИЦЭВТ» создана старшая модель кластеров СКИФ Ряда-1 EC1710.03 (рис. 10, табл. 10). Этот образец создавался для отработки типового решения для установок с высокой производительностью. К его сильным сторонам относятся весьма высокая производительность (пиковая производительность 0,43 Tфлопс), компактность (образец собран в одной стойке, форм-фактор 1U), и, самое главное, системная сеть в установке EC1710.03 выполнена на платах SCI №335, которые выпускает ОАО «НИЦЭВТ» и которые являются аналогами плат SCI  N335 компании Dolphin.

Таким образом, произошла частичная замена импортных комплектующих на комплектующие отечественного производства. В 2003 г. ОАО «НИЦЭВТ» была выпущена установочная  партия адаптеров N335 (рис. 11) - 36 плат для 36 узлов вычислительной системы EC1710.03. Особенностью установки EC1710.03  является также то, что в ее состав включено сетевое устройство хранения (Network Attached Storage - NAS) на 480 Гбайт.

|  | Таблица 10 ЕС1710.03: основные технические характеристики |
| --- | --- |
| Рис. 10. Установка ЕС1710.03, НИЦЭВТ, Москва, ноябрь 2003 г. | Месяц и год выпуска | октябрь 2003 год |
|  | Место расположения | НИЦЭВТ, Москва |
|  | Число вычислительных узлов/процессоров | 36/72 |
|  | Тип процессора | Intel Xeon 2.8 ГГц |
|  | Частота процессора | 2800 МГц |
|  | Предельная пиковая (реальная на задаче Linpack) производительность | 403 (230) Гфлопс |
|  | Оперативная память установки | 36 х 2 = 72 Гбайт |
|  | Дисковая память установки | 36 х 60 + 480 = 2640 Гбайт |
|  | Тип системной сети | 6 х 6 2D-top, SCI N335 |
|  | Тип управляющей (вспомогательной) сети | Fast Ethernet |
|  | Конструктив узла (форм-фактор) | 1U |
|  | Дополнительно | В составе NAS 480 Гбайт |

Рис. 11. Адаптер системной сети SCI N335, выпускаемый ОАО «НИЦЭВТ»

Заключение

Кластерные конфигурации семейства СКИФ, разработанные в 2000-2003 гг., использовались как для отладки программного обеспечения кластерного уровня, так и для реальных вычислений в интересах предприятий и учреждений России и Беларуси. Эти установки послужили материальной базой для успешного выполнения программы в 2000-2004 гг. и получения всех основных результатов по программе.