## Slide 1: Построение городской оптической магистрали с учетом особенностей электропитания в райцентрах России
Абрамов С. М., Котельников В. П.,
Пономарев А. Ю., Шевчук Ю. В.
РосНИИ РП, Переславль-Залесский

## Slide 2: 2001 год: структура магистрали СТ «Ботик»

## Slide 3: 2001 год: структура магистрали СТ «Ботик»

## Slide 4: 2001 год: недостатки магистрали СТ «Ботик»
Большое число промежуточных маршрутизаторов

## Slide 5: 2001 год: недостатки магистрали СТ «Ботик»
Неустойчивость к перебоям электропитания
UPS не решат проблему

## Slide 6: Идея модернизации магистрали СТ «Ботик»
Коммутаторы на магистрали
Устойчивость магистрали к перебоям электропитания

## Slide 7: Национальные особенности электропитания
Низкое качество (180—260 вольт).
Частые аварии, длительные ремонты.
Веерные отключения.
UPS не справятся

## Slide 8: UPS обыкновенный

## Slide 9: Неэффективность UPS

## Slide 10: Устранение неэффективности

## Slide 11: Идея коммутaторного модуля

## Slide 12: Структурная схема коммутаторного модуля

## Slide 13: Состав коммутаторного модуля ($172 + N×$120)
$20 Металлический контейнер
$62 Коммутатор Fast Ethernet, 8 портов full-duplex (Surecom)
N×$120 Трансиверы Lantech (от 1 до 6) 100Base-TX RJ-45 — FO 100Base-FX
$50 Аккумуляторная батарея 12V 24Ah
$30 Блок питания
$10 Блок розеток, шнуры разные

## Slide 14: Компоновка коммутаторного модуля

## Slide 15: Компоновка коммутаторного модуля

## Slide 16: Металлический контейнер (500150250 мм)

## Slide 17: Металлический контейнер (500150250 мм)

## Slide 18: Аккумуляторная батарея
Батарея NPL24-12I, www.yuasa-battery.net
тип: свинцово-гелевая, необслуживаемая (sealed lead-acid, Pb)
срок службы: 7—10 лет
емкость при разряде током 1А: 24Аh
напряжение заряда в буферном режиме 13.5–13.8 В
напряжение разряда: 12.5–10.5 В

## Slide 19: Блок питания

## Slide 20: Блок питания (корпус)

## Slide 21: Блок питания (компоновка)

## Slide 22: Устойчивость к плохому электропитанию
Допустимо на входе: от ~165 В до ~280 В
Транси-веров (шт.) | Автономная работа (час) | Зарядка (час)
1 | 47.3 | 7.8—9.3—11
2 | 24.5 | 8.7—11—14
3 | 16.4 | 10—13—17
4 | 12.2 | 12—15—23
5 | 9.4 | 14—20—33
6 | 7.5 | 17—27—62

## Slide 23: Улучшена коннективность магистральных роутеров
 | Было (min-avg-max) | Стало (min-avg-max) | Лучше в... (min-avg-max)
Потери % | 0-13-16 | 0-0-0 | —
RTT (msec) | 2-13-26 | 1.4-3-7 | 1.1-5-13
Bandwith (KB/s) | 38-635-2065 | 1030-2403-5608 | 1.1-7-29

## Slide 24: Заключение
Готов отвечать на вопросы...
Технические подробности: tech@botik.ru