## Slide 1: Слайды к курсу лекций «Сети и телекоммуникации» Часть 2 «Протокол TCP/IP»
Абрамов С. М.
УГП им. А.К.Айламазяна, Переславль-Залесский

## Slide 2: Предпосылки возникновения протокола TCP/IP
Рост UUCP-сети. Как следствие — стали нетерпимыми недостатки UUCP:
  Сеансность связи (следствие: высокие задержки, из практики: до трех суток)
  Возможность монополизации канала (узла)
  Сложный алгоритм маршрутизации (следствие: низкая скорость решения задачи маршрутизации, высокая вычислительная нагрузка узлы UUCP-маршрутизации)

## Slide 3: Возможность монополизации канала (узла)
В UUCP допускается передача файлов большого (любого) размера
На все время передачи файла канал (узел) монополизирован, невозможны никакие иные передачи через тот же канал (узел)
Допускается многочисленные передачи (AB, BA, AB, BA, AB, BA …) с монополизацией связи (без разрыва соединения)

## Slide 4: Высокая сложность задачи маршрутизации
Сложное сравнение адреса-строки с шаблоном (регулярное выражение)
  M — ср. количество команд ЦПУ для сравнения адреса с шаблоном
  N — количество строк в таблице маршрутизации (количество сетей)
  ½ M N — ср. количество команд ЦПУ для решения задачи маршрутизации
С ростом количества сетей время маршрутизации будет расти линейно
Для N=1000 и M=2000 задача маршрутизации решается за ~1 000 000 команд (~1 сек в те времена)

## Slide 5: Решение проблем в протоколе TCP/IP
TCP/IP: Transmission Control Protocol / Internet Protocol — Протокол управления передачей / Межсетевой протокол
Идея высказана Робертом Каном в 1972 году (поступил на работу в DARPA — Defense Advanced Research Projects Agency), как часть программы пакетных радиосетей: нужен надежный протокол для радиосистем: поддержка коммуникаций, несмотря на радиопомехи и т.п.
Идея переросла в полноправный проект "Internetting". В 1983 протокол TCP/IP принят как стандарт, требовалось его использование для всех узлов в сети.

## Slide 6: Как избежать монополизации канала?
Ограничение на длину пакета (атомарной единицы сообщения): ~1440 байтов
«Убили двух зайцев»
  Решена проблема монополизации
  Ослаблены требования к ОЗУ маршрутизатора: достаточно хранить небольшое количество пакетов ограниченного (~1400 байт) размера

## Slide 7: Ускорение поиска в таблице маршрутизации
Идея: добьемся возможности применения сортировки таблицы маршрутизации и алгоритма дихотомии :
  K log2 N — стоимость поиска дихотомией, где
  K — количество команд для сравнения строки таблицы с адресом (будет показано, что K = 5)
  N — число строк в таблице маршрутизации (число подсетей)
Как добиться? Адрес — целое из некоторого диапазона, подсети — непересекающиеся интервалы целых

## Slide 8: Ускорение поиска в таблице маршрутизации
Протокол | Число подсетей (N) | Команд на 1 подсеть (М, К) | Команд всего | Время ЦПУ (1МГц)
UUCP | 2 000 | М = 1 000 | ~106 | 1 s
TCP/IP | 2 000 | K = 5 | ~55 | ~55 μs
Ускорение почти в 20 000 раз

## Slide 9: Идеи IP-адреса и IP-подсетей
Для дихотомии надо ввести ограничение на вид адреса. Лучше всего зафиксировать его длину и сделать адрес числовым
В UUCP был замечательный принцип доменной организации сети. В TCP/IP: подсети — непересекающиеся интервалы адресов

## Slide 10: IP-адрес, IP-подсеть
IP-адрес — числовой адрес с длиной 4 байта (32 разряда)
IP-подсеть — несколько подряд идущих IP-адресов, двоичная запись которых имеет одинаковый префикс и все возможные различные суффиксы (в конце). Подсеть определяется значением префикса и его длиной.

## Slide 11: Пример IP-подсети, адрес и маска подсети 83.149.205.0/25

## Slide 12: Классы IP-сетей

## Slide 13: Выделенные IP-адреса
Некоторые IP-адреса являются выделенными и трактуются по-особому. 0.0.0.0 — local host 0..0h..h — хост в нашей сети 1 . . . . 1 — все в нашей сети n..n0…0 — сеть n..n n..n1…1 — все узлы в сети n..n 127.x.x.x — «петля»

## Slide 14: Проверка принадлежности IP-адреса подсети
Пусть:
  X — адрес для проверки на принадлежность к подсети
  A — адрес подсети, M — маска подсети
((X xor A) and M)==0 ? — в подсети
X < A ? — «меньше» подсети
(А or (not М)) < X ? — «больше» подсети
xor | 0 | 1
0 | 0 | 1
1 | 1 | 0
and | 0 | 1
0 | 0 | 0
1 | 0 | 1
or | 0 | 1
0 | 0 | 1
1 | 1 | 1
not | 
0 | 1
1 | 0

## Slide 15: Таблица маршрутизации. Дихотомия и Default
Адрес сети | Маска сети | Интерфейс
A1 | M1 | I1
A2 | M2 | I2
. . . |  | 
An | Mn | In
Таблицы маршрутизации часто неполны: адрес X может не принадлежать ни одной подсети (Ak, Mk). Тогда пакет отправляется на умолчательный (Default) интерфейс. Smart host — «умный» сервер, «старший брат»

## Slide 16: DNS: Domain Name Service (служба доменных имен)
Задача: перевод числовых IP-номеров в текстовые доменные имена и обратно
Дерево (иерархическая структура), распределённая база данных
Корень: Сетевой информационный центр Internet (InterNIC- Internet Network Information Center)
InterNIC поддерживает несколько ближайших DNS-узлов —каждый из которых поддерживает домены 1-го уровня
В доменах заводят поддомены — домены 2-го, 3-го и т.д. уровня
Домены (поддомены) и название хоста разделяются точкой

## Slide 17: Делегирование доменов
TCP/IP от UUCP унаследовал механизм делегирования доменов
За домены 1-го уровня отвечает InterNIC (http://www.internic.net)
За домены 2-го уровня внутри домена ru отвечает организация РосНИИ РОС (Российский НИИ Развития Общественных Сетей http://www.ripn.net) и RU-center (http://www.nic.ru)
Ответственный за домен поддерживает (как правило два) DNS-сервер для домена. Роль вторичного сервера, зеркалирование

## Slide 18: Иерархическая организация DNS

## Slide 19: Прохождение DNS-запроса
DNS1
DNS2
“ru”-DNS1
“ru”-DNS2
“nag.ru” DNS1
“nag.ru” DNS2
InterNIC root-DNS
ftp.nag.ru?
ftp.nag.ru = 128.64.73.19

## Slide 20: DNS-кэширование (caching)
Когда DNS-сервер получает информацию о соответствии IP-адрес  имя хоста имя хоста  IP-адрес, он кэширует эту информацию.
В случае повторного запроса может быть использована информация из кэша
Кэш: одна из часто используемых идей в отрасли, LRU и пр.

## Slide 21: Распределение IP-номеров
232 == 4 294 967 296 IP-номеров
IP-номеров катастрофически не хватает, проект IPv6 (2128 = 3.4×1038)
Выделение IP-номеров:
  делегирование блоков (подсетей) IP-номеров;
  «Субделегирование», иерархия делегирования
Россия: РосНИИ РОС (www.ripn.net), РУ-центр

## Slide 22: Служба WhoIs
Приложение в Linux (MS Win: NetLab)
http://194.226.65.158:8080/nic/whois/

## Slide 23: WhoIs botik ?
% This is the RIPE Whois secondary server. % The objects are in RPSL format. % % Rights restricted by copyright. % See http://www.ripe.net/db/copyright.html inetnum: 193.232.174.0 - 193.232.174.255 netname: BOTIK descr: Program Systems Institute descr: Russian Academy of Sciences descr: Pereslavl-Zalessky country: RU admin-c: SA45-RIPE tech-c: YS17-RIPE rev-srv: ns.botik.ru rev-srv: ns.runnet.ru rev-srv: nss.ras.ru status: ASSIGNED PI notify: sizif@botik.ru mnt-by: AS5572-MNT changed: eugene@nc.ras.ru 20010103 changed: sizif@botik.ru 20021122 source: RIPE

## Slide 24: WhoIs botik (2)?
person: Sergei M Abramov
address: Program Systems Institute
address: 152020 Pereslavl-Zalessky
address: Yaroslavl region
address: Russia
phone: +7 08535 98031
fax-no: +7 08535 20593
e-mail: abram@botik.ru
nic-hdl: SA45-RIPE
notify: abram@botik.ru
changed: sizif@botik.ru 20000406
source: RIPE

## Slide 25: WhoIs 193.232.174.7?
route: 193.232.174.0/24
descr: BOTIK
origin: AS5572
mnt-by: AS5572-MNT
changed: sizif@botik.ru 19970225
source: RIPE
...
WhoIs AS5572
as-block: AS5377 - AS5631
descr: RIPE NCC ASN block
...
aut-num: AS5572
as-name: BOTIK
descr: Scientific & Educational Network of Pereslavl-Zalessky
import: from AS3058 action pref=50; accept ANY
import: from AS13118 action pref=50; accept ANY
export: to AS3058 announce AS5572
export: to AS13118 announce AS5572
default: to AS13118 action pref=400; networks ANY
default: to AS3058 action pref=200; networks ANY
...

## Slide 26: Заполнение таблиц маршрутизации
ручное построение таблиц
автоматизированные и
автоматические системы построения таблиц
алгоритмы построения таблиц:
  статическая маршрутизация
  динамическая маршрутизация

## Slide 27: Статическая маршрутизация
Таблицы строятся в статике, как правило вручную, редактируется по мере необходимости (медленная реакция на отказы)
Таблицы:
  одно-маршрутные — для каждого адреса задан один путь
  многомаршрутные — есть несколько альтернативных путей + правило выбора (часто: один путь — основной, остальные резервные)
Области применения статической маршрутизации:
  небольшие сети с простой топологией
  магистрали крупных сетей с простой структурой и очевидными наилучшими путями в подсети
Недостатки: низкая отказоустойчивость, медленная реакция на отказ (требуется вмешательство администратора для переназначения путей следования пакетов)

## Slide 28: Динамическая (адаптивная) маршрутизация (1/2)
Используя протоколы адаптивных алгоритмов, маршрутизаторы собирают информацию о топологии связей в сети, оперативно реагируют на изменения конфигурации связей
В таблицах маршрутизации кроме топологии пишется время жизни маршрута (Time To Live, TTL) — заметить изменения и перестроить маршрутизацию
Алгоритмы распределенные: в сети нет специально выделенных маршрутизаторов для сбора и обобщения топологической информации: эта работа распределена между всеми маршрутизаторами

## Slide 29: Динамическая (адаптивная) маршрутизация (2/2)
Для эффекта от таких алгоритмов надо, чтобы в сети присутствовали запасные каналы (избыточность графа связности)
Требования на адаптивные алгоритмы маршрутизации:
  обязаны обеспечивать выбор, если не оптимального, то хотя бы рационального маршрута;
  простота алгоритмов, реализация требует слишком большого объема вычислений или интенсивного служебного трафика
  сходимость, то есть всегда приводить к однозначному результату за приемлемое время

## Slide 30: Протоколы обмена информацией о маршрутах
Две типа алгоритмов и две группы протоколов:
  дистанционно-векторные алгоритмы (Distance Vector Algorithm, DVA)
  алгоритмы состояния каналов (Link State Algorithm, LSA)

## Slide 31: DVA: дистанционно-векторные алгоритмы (1/2)
Каждый маршрутизатор X периодически и широковещательно (всем своим соседям Y) рассылает вектор: {<ρ (X,Yi), Ii> | i=1...n} «расстояния» от меня (X) до всех известных мне подсетей (Yi) через интерфейс Ii не превысит ρ (X,Yi)
Обычно «расстояние» учитывает: число транзитных узлов и/или latency и/или bandwidth и/или надежность
Получив вектор {<ρ (X,Yi), Ii> | i=1...n} от соседа X по интерфейсу I’, маршрутизатор X’ строит вектор { <ρ(X’,Yi) = ρ(X’,X) + ρ(X,Yi), I’> } и объединяет его со своим прежним знанием и рассылает новое значение вектора по сети.
В конце концов, каждый маршрутизатор узнает информацию обо всех имеющихся в объединенной сети сетях и о расстоянии до них через соседние маршрутизаторы (интерфейсы).
А адаптация? ...

## Slide 32: DVA: дистанционно-векторные алгоритмы (2/2)
Примеры: RIP (Routing Information Protocol)
Свойства:
  хорошо работают только в небольших сетях
  в крупных сетях — интенсивный широковещательный трафик
  изменения топологии отрабатываются не всегда корректно (так как маршрутизаторы не имеют точного представления о топологии связей в сети, располагают только обобщенной информацией — вектором расстояний, — к тому же полученной через посредников)
  медленная сходимость (slow convergence), медленное перестроение таблиц маршрутизации на роутерах при изменении топологии сети

## Slide 33: LSA: алгоритмы состояния каналов (1/2)
Идея: не «расскажу соседям о мире», а «миру расскажу о соседях»
Пересылается не вся таблица маршрутизации, а лишь маленькие сообщения о состоянии близлежащих каналов (Link State Advertisement)
Все маршрутизаторы имеют граф (один и тот же) всей сети. Каждый локально делает одно и то же:
  на граф наносится Link State Advertisement
  в графе находятся оптимальные маршруты (из данной точки в любую)
  заполняется таблица маршрутизации

## Slide 34: LSA: алгоритмы состояния каналов (2/2)
LSA vs. DVA:
  процесс маршрутизации более устойчив к изменениям конфигурации
  широковещательная рассылка производится только при изменениях состояния связей (не так уж и часто, в надежных сетях) и только про изменения состояния связей (маленькие пакеты)
  в сообщениях о состоянии связей указывается latency, при построении таблицы маршрутизации выбирается наискорейшее направление
Примеры: IS-IS (Intermediate System to Intermediate System) стека OSI, OSPF (Open Shortest Path First) стека TCP/IP, NLSP стека Novell.

## Slide 35: Заключение (обзор главы 2)
Предпосылки возникновения протокола TCP/IP
Решение проблем в протоколе TCP/IP
IP-адрес, IP-подсеть, Классы IP-сетей
Проверка принадлежности IP-адреса подсети, таблица маршрутизации, дихотомия и default
DNS: служба доменных имен, делегирование доменов, прохождение DNS-запроса, DNS-кэширование (caching), распределение (делегирование) IP-номеров
Служба WhoIs
Статическая маршрутизация и динамическая (адаптивная) маршрутизация
Протоколы обмена информацией о маршрутах (DVA и LSA)