## Slide 1: Слайды к курсу лекций «Сети и телекоммуникации» Часть 3 «Сети Ethernet»
Абрамов С. М.
УГП им. А.К.Айламазяна, Переславль-Залесский

## Slide 2: История возникновения Ethernet
Сети Ethernet Network — Xerox, 1975
Стандарт Ethernet II для сетей, построенных на основе коаксиального кабеля — DEC, Intel, Xerox — стандарт Ethernet II иногда называют стандартом DIX, 1980
На базе Ethernet DIX был разработан IEEE 802.3; имеет различные модификации (для разных типов физической среды): 10Base-5, 10Base-2, 10Base-T

## Slide 3: Принцип функционирования Ethernet (1)
Аналог: разговор группы вежливых людей в небольшой темной комнате
Каждый человек слышит каждого.
Пока кто-то говорит, все остальные в комнате молчат
Все имеют одинаковое право и возможность говорить (множественный доступ)
Никто не говорит слишком долго — избегают монополизации на длительное время права говорить.

## Slide 4: Принцип функционирования Ethernet (2)
Каждый имеет уникальное имя (аналог уникального Ethernet-адреса)
Когда кто-нибудь говорит, он называет имя собеседника и свое: «Слушай Петя, это Андрей, …»
Если кто-то хочет обратиться ко всем, то он говорит: «Слушайте все, это Андрей, …» (широковещательная передача).

## Slide 5: Принцип функционирования Ethernet (2)
Если двое начинают говорить одновременно, то они сразу обнаруживают это, поскольку слышат друг друга (обнаружение одновременной передачи, коллизии — Collision domain)
В этом случае оба замолкают и ждут некоторое время (какое?)
После паузы — попытка вновь начать разговор

## Slide 6: Основные понятия Shared Ethernet
Совместное использование единой среды передачи информации: Shared Ethernet или режим с разделением канала
Отправитель посылает пакеты (кадры), которые распространяются по всей сети и воспринимаются всеми компьютерами
Ethernet-пакеты: 64—1518 байтов (почему ограничили?)
Для каждого сообщения указывают MAC-адреса получателя и отправителя

## Slide 7: MAC-адрес
MAC-адрес: 6 байт; для людей: каждый байт—две 16-ричные цифры, между байтами —двоеточие: 00:0B:CD:AC:20:F6
MAC-адрес принадлежит непосредственно аппаратуре сетевого адаптера (сетевой карте), присваивается в момент изготовления

## Slide 8: Коллизии
Основная проблема Shared Ethernet: нет общего механизма распределения времени передачи.
При одновременной передаче происходит наложение сигналов и искажение информации — коллизия

## Slide 9: Обработка коллизии
Когда коллизия обнаруживается:
  все прекращают передачу, затем ...
  пауза случайной длительности, затем...
  перепосылка пакета
Перепосылка — нужен буфер на плате (как минимум на 1 пакет)
Ранняя (пауза+перепосылка) и поздняя коллизии (потеря пакета)
?

## Slide 10: Широковещательная передача. Broadcast (multicast)
Передача сообщения всем абонентам сегмента сети: в адресе получателя указывается адрес «FF:FF:FF:FF:FF:FF»
Пакеты с таким MAC-адресом воспринимаются всеми абонентами сегмента Ethernet
Широко используется для технических целей: короткие сообщения о присутствии в сети и о состоянии

## Slide 11: «Коаксиальный» Ethernet: 10Base-2, 10Base-5
10Base-2 (10 Mbps) — первые из Ethernet-сетей
RG-58: «тонкий коаксиал»: центральная медная жила (D = 0.89 мм), полиэтиленовый изолятор и внешняя оплетка из медного провода (D = ~5 мм), максимальная длина сегмента (без хабов): ~185 м, ~$0.10/м
Рекомендуемое максимальное количество станций в сегменте — 30 (не только коллизии, но и надежность контактов)
10Base-5 (10 Mbps): «толстый коаксиал», до 100 узлов в сегменте, длина до 500 м; относительно жёсткий, D = ~1 см; существенно дороже; более сложен в установке.

## Slide 12: 10Base-2, RG-58

## Slide 13: 10Base-2, RG-58
Оплетка кабеля обязательно должна быть заземлена на одном конце! Заземление кабеля в двух точках вызовет нежелательные токи в оплетке и повышение уровня помех.

## Slide 14: 10Base-2, недостатки
низкая надежность линейных сетей с топологией «шина»
недостаточная скорость передачи данных (всего 10 Mbps)
 Сети на основе коаксиального кабеля постепенно вытесняются более надежными и перспективными сетями на основе кабеля витой пары

## Slide 15: 10Base-T, 100Base-T, кабель витой пары
10Base-T («T» — twisted в названии стандарта): стандарт принят в 1991 году, 802.3i, 10 Mbps (100Base-T — 100 Mbps)
Среда — двойная витая пара (Unshielded Twisted Pair — UTP, Shielded Twisted Pair — STP, FTP, SFTP) с разъемами RJ-45
Топология «звезда», длина любой линии (по стандарту) не более 100 м; центр «звезды» — hub

## Slide 16: Hub (1/3)
Хаб [hub — центр, концентратор] — сетевой аппаратный узел, к которому подключаются все компьютеры в сети топологии "звезда“
Активный хаб: восстанавливает (усиливает) и ретранслирует сигнал
Пассивный хаб: просто соединяет среды передачи сигнала

## Slide 17: Hub (2/3)
Принцип работы хаба: пакет, полученный на одном порту хаба немедленно ретранслируется на все остальные порты
Хаб объединяет сегменты в общий домен коллизий
Хаб решает проблему затухания сигнала, не решает проблему коллизий

## Slide 18: Hub (3/3)
Хабы характеризуют
  по числу и типам портов, например: 8×TP + 1×BNC
  по скорости передачи данных 10 Mbps — Ethernet Hub; 100 Mbps — Fast Ethernet Hub
В силу принципов своей работы хабы не могут иметь порты с различной скоростью передачи данных (10 Mbps и 100 Mbps одновременно)

## Slide 19: Hub
8 × 10 Base T (RJ-45) + 1 × 10 Base 2 (BNC)

## Slide 20: Топология «звезда»
HUB

## Slide 21: Топология «звезда»
Логически — общий домен коллизий
Физическое разделение: локализация последствий неисправности, индивидуальный контроль состояния кабелей, индивидуальное исправление неисправности
Существенно облегчена эксплуатация больших сетей Ethernet.
HUB
HUB
HUB

## Slide 22: Кабель витой пары
TP: перевитые между собой (с определенным шагом) пары проводов + перевитый пучок таких пар
Кабель обладает волновыми свойствами (кроме функции проведения электрического тока) — среда для передачи высокочастотного сигнала
Перевивка — устойчивость сигнала к внешнему электромагнитному воздействию:
  из соображений «равноправности» проводов в перевитой паре проводов: в случае наводки в обоих проводах пары произойдет примерно одинаковое изменение потенциала
  в принимающем устройстве оценивается разность потенциалов между проводами, помеха будет приемнику практически незаметна

## Slide 23: Разновидности кабелей витой пары и их применение
Наличие и тип экрана
  неэкранированный (UTP) — внутренняя проводка и обычные условия
  экранированный (FTP, STP, SFTP) – внешняя проводка и/или тяжелые условия
Тип провода
  монолитный провод: «магистральный кабель»: низкие потери, жесткий
  многожильный провод: «patch cord», мягкий, значительные потери
Количество пар в кабеле

## Slide 24: Кабель витой пары, вилка RJ-45

## Slide 25: Установка вилки RJ-45 на UTP (1/3)

## Slide 26: Установка вилки RJ-45 на UTP (2/3)

## Slide 27: Установка вилки RJ-45 на UTP (3/3)

## Slide 28: Типы разъемов RJ-45

## Slide 29: Розетка RJ-45 «под винт»

## Slide 30: Другие стандарты Ethernet
Ethernet, 10 Mbps
  10Base-T: UTP 2 пары
  10Base-FL: оптоволоконный кабель
Fast Ethernet, 100 Mbps
  100Base-TX: UTP 2 пары
  100Base-T4: UTP 4 пары
  100Base-FX: оптоволоконный кабель
Gigabit Ethernet, 1 Gbps
  1000Base-TX: STP 4 пары
  1000Base-SX/LX: оптоволоконный кабель

## Slide 31: Ограничения на размеры сегмента Shared Ethernet
Длинный сегмент, много хабов — большие задержки, много поздних коллизий — радикальное ухудшение работы сети (до полной потери работоспособности на уровне TCP/IP)
Много активно работающих компьютеров — растет вероятность коллизий — ухудшение характеристик сети (пропускная способность и задержка на уровне TCP/IP)

## Slide 32: Правило 4 хабов (простой случай, в сети только хабы)
Не допускаются циклы в сети
Между любыми двумя абонентами предельно допускается:
  до 4-х хабов, если хабы удовлетворяют ограничениям на задержки сигналов
  до 5 сегментов кабеля, до 100 метров каждый
То есть, максимальный диаметр сети — до 500 м

## Slide 33: Правило 4 хабов (простой случай, в сети только хабы)
Эти ограничения гарантируют правильное обнаружение коллизии крайними абонентами
Данное правило необходимо, но не достаточно, если в Ethernet-сети используют разные среды передачи данных (а точный критерий — более сложный)

## Slide 34: Правило 4 хабов (придельный случай)
HUB
HUB
HUB
HUB
HUB
HUB
HUB
HUB

## Slide 35: Switch (или Bridge)
Switch похож на HUB: соединяет сегменты Ethernet-сети
Switch отличается от HUB-а:
  разбивает домен коллизий, изолирует часть трафика, то есть позволяет сегментировать Ethernet-сеть
  может обслуживать порты с разными скоростями и с разными средами передачи данных (10/100/1000 Base T/TX/FL/FX…)

## Slide 36: Switch (или Bridge)
16 × 10/100 Base TX
8 × 10/100 Base TX

## Slide 37: Switch – How To?
Store-and-Forward
Буферная память (Store) – может обслужить линии с разными скоростями или ситуации «несколько шлют одному»
  а что делается, когда память вся занята?...
Forwarding Table (по сути – таблица MAC-маршрутизации)
Switch решает задачу динамической MAC-маршрутизации. Некоторые модели – даже с поддержкой графов с циклами: “spanning tree” (обход неисправностей)

## Slide 38: Forwarding Table (1/2)
Forwarding Table первоначально?
  Пустая
Как заполняется?
  Знаем порт поступления пакета и адрес отправителя, поэтому ...
При заполнении не нашлось свободного места?
  Возможные решения (aging) ...
«Блуждающие устройства»?
  Aging …

## Slide 39: Forwarding Table (2/2)
Как используется?
  Адрес получателя  Порт
Быстрый поиск?
  Разные подходы, а именно...
Что делать, если в таблице адрес получателя не найден?
  Эмулируем поведение HUBа, а именно...
Что делать, если адрес получателя FF:FF:FF:FF:FF:FF?
  Эмулируем поведение HUBа, а именно...
  Борьба с broadcast storm